## Slide 1
第二章：开源桌面GIS软件简介
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 开源地理信息系统》课程

## Slide 2
三
开源桌面软件SNAP
二
开源桌面软件QGIS
目录
一
开源桌面GIS软件简介

## Slide 3
一、开源桌面GIS软件简介

## Slide 4: 一. 开源桌面GIS软件简介
1、基本概念
开源桌面GIS软件一般指具有直观图形用户界面的开源GIS软件。早期开源软件一般不具有图形用户界面，为了便于软件的使用，一些开源GIS软件通过图形用户界面开发，降低了用户使用门槛，促进了开源GIS软件的更广泛应用。
非桌面开源GIS软件
桌面开源GIS软件

## Slide 5
二、开源桌面软件QGIS

## Slide 6: 二、开源桌面软件QGIS
QGIS简介
QGIS （Quantum GIS）是开源地理信息系统桌面软件，使用GPL开源协议授权， 属于 Open Source Geospatial Foundation（OSGeo）的官方开源项目。在GPL开源协议授权下，开发者可以自行检阅与调整程序代码， 并保障让所有使用者可以免费且自由地修改程序。
QGIS 跨平台的特性，可在 Linux、Mac OS和 Windows 上使用，支持多种的矢量、栅格数据、数据库及一些功能。
主要功能包括：数据可视化、投影转换、编辑、分析与制图等。

## Slide 7: 二、开源桌面软件QGIS
QGIS简介
https://github.com/qgis/QGIS

## Slide 8: 二、开源桌面软件QGIS
QGIS软件简介
菜单栏
工具栏
面板
视图
工具箱
状态栏
学习资料：https://docs.qgis.org/3.22/zh-Hans/docs/user_manual/introduction/qgis_gui.html

## Slide 9: 二、开源桌面软件QGIS
练习1：数据导入及可视化（矢量）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
右键单击适量图层，选择properties

## Slide 10: 二、开源桌面软件QGIS
练习2：矢量数据要素选择及输出
以输出昆明各行政区矢量数据为例。

## Slide 11: 二、开源桌面软件QGIS
练习3：投影定义与转换（矢量）
1.1 导入矢量数据，右键单击矢量图层，点击properties，选择information. 查看空间参考信息。
1.2 在工具箱或菜单栏里找到Reproject layer功能。
1.3 根据wgs84坐标下经度坐标计算UTM投影带，打开重投影参数设置框，target CRS选择UTM投影坐标系，点击run进行投影。
点击

## Slide 12: 二、开源桌面软件QGIS
练习3：投影定义与转换（矢量）
1.4 转换成功后，右键单击转换后矢量图层，点击export-save vector layer as，修改文件名和图层名，输出转换后的矢量。重新导入转换后矢量文件，检查矢量空间参考信息，矢量文件空间参考变为wgs84。

## Slide 13: 二、开源桌面软件QGIS
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table。尝试添加面积字段。
点击字段计算器

## Slide 14: 二、开源桌面软件QGIS
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table,
思考：1、为什么不在wgs84坐标系统下计算面积；2、UTM投影下计算面积是否准确？

## Slide 15: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：矢量数据删除及修改字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table,
点击编辑
点击删除字段

## Slide 16: 二、开源桌面软件QGIS
课堂练习
1、练习对昆明市边界矢量数据的重投影，并获得utm投影下昆明市及各区的面积。
2、提取呈贡区边界矢量数据。

## Slide 17: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：数据导入及可视化（栅格-先讲解第三章练习1）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
对于栅格格式的遥感数据，需要选择彩色合成波段，进行遥感影像彩色显示（右键单击遥感数据，选择Properties）。同时可进行颜色拉伸，以获得好的可视化效果。
彩色波段选择
颜色拉伸
思考：为什么颜色拉伸后显示更清晰了？

## Slide 18: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：数据导入及可视化（栅格）
倒入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。

## Slide 19: 二、开源桌面软件SNAP
练习6、利用矢量数据对影像进行裁剪
导入昆明区域影像和呈贡区域矢量边界，裁剪出呈贡区域遥感影像。
GDAL/Rater extraction/Clip raster by mask layer。

## Slide 20: 二、开源桌面软件QGIS
练习7、栅格数据矢量化
1.1 导入遥感影像，选择需要矢量化地理目标（如湖泊等），新建矢量图层（菜单栏Layer-Create Layer-New GeoPackage Layers）
1.2 点击图层中矢量图层，在工具栏中点击editing图标，进入编辑状态。
1.3 工具栏中选择add polygon feature图标。添加适量面特征。
Editing图标
Add polygon feature图标

## Slide 21: 二、开源桌面软件QGIS
练习7、栅格数据矢量化
1.4 以遥感影像为地图，对影像中目标（以水体为例）进行矢量化。
1.5 点击工具栏中编辑图标，调整为非编辑状态。
1.5 右键单击新建图层，选择Export-Save features as选项，导出矢量数据。
栅格数据矢量化
数据导出：

## Slide 22: 二、开源桌面软件QGIS
练习8、矢量数据编辑
1.1 带编辑图层设置为编辑状态，点击顶点工具（vertex tool)图标。点击待调整矢量顶点并进行对应调整。
顶点工具图标
点击矢量顶点

## Slide 23: 二、开源桌面软件QGIS
练习8、矢量数据编辑
1.2 点击选取特征图标，点击需要删除的矢量，利用键盘delete键，删除矢量。
选择特征图标
待删除矢量特征
最终修改后所得矢量
此外，矢量编辑中常用的还有添加圆环、切除特征、合并特征等操作，请同学们自行练习。

## Slide 24: 二、开源桌面软件QGIS
课堂练习
1、以遥感影像为地图，对云南大学呈贡校区范围进行进行矢量化。

## Slide 25: 二、开源桌面软件QGIS
练习8、制图
1）点击Project-New print layout，新建布局。
2）点击Add Items, 依次添加不同的物件，如地图、指北针、比例尺、图例等。
3）点击Layout-Export as image，将制作好的地图导出为图片。
添加物件
属性面板里调整物件大小位置等

## Slide 26: 二、开源桌面软件QGIS
3、制图
最终制图结果
学习资料：https://docs.qgis.org/3.22/zh-Hans/docs/training_manual/map_composer/map_composer.html

## Slide 27: 二、开源桌面软件QGIS
课堂练习
练习昆明市行政区划制图。

## Slide 28
三、开源桌面软件SNAP

## Slide 29: 三、开源桌面软件SNAP
1、开源SNAP软件简介
SNAP（Sentinel Application Platform）：哨兵数据应用平台，是所有哨兵工具箱的基础平台，为桌面端CS平台。具有可扩展性、可移植性和模块化界面。
https://step.esa.int/main/download/snap-download/
https://github.com/senbox-org/snap-desktop

## Slide 30: 三、开源桌面软件SNAP
练习1、波段选取及重采样
将所下载Sentinel-2常用波段，包括蓝光波段、绿光波段、红光波段、近红外波段、短波红外波段（2个）进行波段叠加，并输出为分辨率为20米的GeoTIFF图像文件。
波段选取：Raster/Subset… 重采样：Raster/Geometric/Resampling
输出GeoTIFF格式：File/Export/GeoTIFF

## Slide 31: 三、开源桌面软件SNAP
练习2、波段计算及水体提取
通过进行遥感影像波段可实现影像上部分地表信息的增强，进而实现特定地表信息的识别与提取。以下以水体提取为例。改进的归一化水体指数MNDWI如下所示：
提示：Sentinel-2的绿光波段和中红外波段分别为第3波段和第12波段。

## Slide 32: 三、开源桌面软件SNAP
课后作业
1、完成对呈贡区水体范围的高准确度制图（选做）。
2、下载并安装vscode (下一章节需要)。
3、下载git软件，并注册github账号。