## Slide 1
第二章：开源桌面GIS软件简介
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 开源地理信息系统》课程

## Slide 2
三
开源桌面软件SNAP
二
开源桌面软件QGIS
目录
一
开源桌面GIS软件简介

## Slide 3
一、开源桌面GIS软件简介

## Slide 4: 一. 开源桌面GIS软件简介
1、基本概念
开源桌面GIS软件一般指具有直观图形用户界面的开源GIS软件。早期开源软件一般不具有图形用户界面，为了便于软件的使用，一些开源GIS软件通过图形用户界面开发，降低了用户使用门槛，促进了开源GIS软件的更广泛应用。
非桌面开源GIS软件
桌面开源GIS软件

## Slide 5
二、开源桌面软件QGIS

## Slide 6: 二、开源桌面软件QGIS
QGIS简介
QGIS （Quantum GIS）是开源地理信息系统桌面软件，使用GPL开源协议授权， 属于开源地理空间基金会 Open Source Geospatial Foundation（OSGeo）的官方开源项目。
QGIS 跨平台的特性，可在 Linux、Mac OS和 Windows 上使用，支持多种的矢量、栅格数据、数据库及一些功能。
主要功能包括：数据可视化、投影转换、编辑、分析与制图等。
https://github.com/qgis/QGIS

## Slide 7: 二、开源桌面软件QGIS
QGIS软件简介
菜单栏
工具栏
图层面板
视图
工具箱
状态栏
学习资料：https://docs.qgis.org/3.22/zh-Hans/docs/user_manual/introduction/qgis_gui.html
Notes: 专业软件一般布局，打开qgis软件说明。

## Slide 8: 二、开源桌面软件QGIS
练习1：数据读入及显示（矢量）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
右键单击矢量图层，选择properties，查看数据信息
Notes: 地理数据：地理信息
矢量数据：几何、属性

## Slide 9: 二、开源桌面软件QGIS
练习2：GIS矢量数据要素选择及保存
矢量数据概念：矢量数据使用点、线和面等基本几何对象来表示地理现象和空间关系的数据。
矢量数据类型：shapefile(.shp), geopackage(.gpkg), Keyhole Markup Language (.KML)
矢量数据结构：
矢量数据
要素
要素
要素
几何
属性
位置信息
大小、形状
Notes: 矢量数据格式：.shp，.gpkg等

## Slide 10: 二、开源桌面软件QGIS
练习2：矢量数据要素选择及保存
以输出昆明各行政区矢量数据为例。
Notes: 矢量数据格式：.shp，.gpkg等

## Slide 11: 二、开源桌面软件QGIS
练习3：投影定义与转换（矢量）
坐标系概念：坐标系分为地理坐标系和投影坐标系
投影坐标系：是将三维的地理坐标系投影到二维平面上，形成投影坐标系。
Notes: 地理坐标系说到底是个椭圆体，在曲面上进行空间数据的处理分析比较复杂，显然不如在一个平面上进行处理来的简单高效，所以在地图制图和线性量测时我们首先考虑把曲面转化成平面。

## Slide 12: 二、开源桌面软件QGIS
练习3：投影定义与转换（矢量）
1.1 导入矢量数据，右键单击矢量图层，点击properties，选择information. 查看空间参考信息。
1.2 在工具箱或菜单栏里找到Reproject layer功能。
1.3 根据wgs84坐标下经度坐标计算UTM投影带，打开重投影参数设置框，target CRS选择UTM投影坐标系，点击run进行投影。
点击
Notes: WGS84与UTM投影，UTM投影（Universal Tansverse Mercator）,即通用横轴墨卡托投影，也等角横轴割圆柱投影。
UTM 6°投影带投影计算。（经度//6）+1+30;

## Slide 13: 二、开源桌面软件QGIS
练习3：投影定义与转换（矢量）
1.4 转换成功后，右键单击转换后矢量图层，点击export-save vector layer as，修改文件名和图层名，输出转换后的矢量。重新导入转换后矢量文件，检查矢量空间参考信息，矢量文件空间参考变为wgs84。

## Slide 14: 二、开源桌面软件QGIS
课堂/课后练习
从全国数据中提取呈贡区边界矢量数据。对呈贡区矢量数据进行UTM坐标系重投影

## Slide 15: 二、开源桌面软件QGIS
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table。尝试添加面积字段。
点击字段计算器

## Slide 16: 二、开源桌面软件QGIS
练习4：矢量数据添加字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table,
思考：1、为什么不在wgs84坐标系统下计算面积；2、UTM投影下计算面积是否准确？
Notes: 1. UTM投影变形。

## Slide 17: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：矢量数据删除及修改字段
1、右键单击矢量图层，点击Open Attribute Table
点击编辑
点击删除字段

## Slide 18: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：数据导入及可视化（栅格）
倒入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。

## Slide 19: 二、开源桌面软件QGIS
练习5：数据导入及可视化（栅格）
导入数据可通过菜单栏Project-Open选项选择数据进行导入。也可以直接将数据拖拽到视图进行快捷导入。
对于栅格格式的遥感数据，需要选择彩色合成波段，进行遥感影像彩色显示（右键单击遥感数据，选择Properties）。同时可进行颜色拉伸，以获得好的可视化效果。
彩色波段选择
颜色拉伸
思考：为什么颜色拉伸后显示更清晰了？
Notes: 遥感影像波段合成。
遥感影像直方图拉伸

## Slide 20: 二、开源桌面软件SNAP
练习6、利用矢量数据对影像进行裁剪
导入昆明区域影像和呈贡区域矢量边界，裁剪出呈贡区域遥感影像。
GDAL/Rater extraction/Clip raster by mask layer。
Notes: 为什么利用clip by mask layer功能；自行尝试clip by extent功能（裁成矩形区域影像）。

## Slide 21: 二、开源桌面软件QGIS
课堂/课后练习
从全国数据中提取呈贡区边界矢量数据。对呈贡区矢量数据进行UTM坐标系重投影

## Slide 22: 二、开源桌面软件QGIS
练习7、栅格数据人工矢量化
1.1 导入遥感影像，选择需要矢量化地理目标（如湖泊等），新建矢量图层（菜单栏Layer-Create Layer-New GeoPackage Layers）
1.2 点击图层中矢量图层，在工具栏中点击editing图标，进入编辑状态。
1.3 工具栏中选择add polygon feature图标。添加适量面特征。
Editing图标
Add polygon feature图标
Notes: 遥感矢量化：

## Slide 23: 二、开源桌面软件QGIS
练习7、栅格数据矢量化
1.4 以遥感影像为地图，对影像中目标（以水体为例）进行矢量化。
1.5 点击工具栏中编辑图标，调整为非编辑状态。
1.5 右键单击新建图层，选择Export-Save features as选项，导出矢量数据。
栅格数据矢量化
数据导出：

## Slide 24: 二、开源桌面软件QGIS
练习8、矢量数据编辑
1.1 带编辑图层设置为编辑状态，点击顶点工具（vertex tool)图标。点击待调整矢量顶点并进行对应调整。
顶点工具图标
点击矢量顶点

## Slide 25: 二、开源桌面软件QGIS
练习8、矢量数据编辑
1.2 点击选取特征图标，点击需要删除的矢量，利用键盘delete键，删除矢量。
选择特征图标
待删除矢量特征
最终修改后所得矢量
此外，矢量编辑中常用的还有添加圆环、切除特征、合并特征等操作，请同学们自行练习。

## Slide 26: 二、开源桌面软件QGIS
练习9、矢量数据拓扑检查及改正
1. 采用矢量编辑中clip parts功能获得要素自身线重叠拓扑错误
2. 采用Vector geometry/Check validity功能，检查错误，并手动修改。
3. 快捷修复：Vector geometry/Fix geometries.
错误提示
Notes: 1. 拓扑错误影响相关操作。如在线重叠拓扑错误下，无法进行split features功能。

## Slide 27: 二、开源桌面软件QGIS
课堂/课后练习
从全国数据中提取呈贡区边界矢量数据。对呈贡区矢量数据进行UTM坐标系重投影

## Slide 28: 二、开源桌面软件QGIS
练习10、制图
1）点击Project-New print layout，新建布局。
2）点击Add Items, 依次添加不同的物件，如地图、指北针、比例尺、图例，标题（add label）等。
3）点击Layout-Export as image，将制作好的地图导出为图片。
添加物件
属性面板里调整物件大小位置等

## Slide 29: 二、开源桌面软件QGIS
3、制图
最终制图结果

## Slide 30: 二、开源桌面软件QGIS
课堂及课后练习
练习云南大学矢量化及制图；
了解Sentinel-2数据特点。