## Slide 1
开源地理数据规范与抽象模型
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 开源GIS 》课程第三章

## Slide 2
二
OGR开源库与矢量数据处理
目录
一
开源地理数据规范
三
GDAL开源库与栅格数据处理

## Slide 3
一、开源地理数据规范

## Slide 4: 一、OpenGIS与矢量数据
1、OGC组织与OpenGIS规范
为了消除GIS数据孤岛，推动GIS数据共享和互操作，促进开放式地理信息系统技术发展，OGC组织提出Open GIS（Open Geodata Interoperation Specification, 开放的地理数据互操作标准）。
开放地理信息联合会(OGC, Open GIS Consortium) 1996年在美国成立的一个非赢利性组织，专注于指定地理空间数据和服务标准，以确保不同GIS系统间的数据共享和互操作。
Notes: 1. 中国2005年部分机构参与
2. 注意ogc组织与osgeo区别。ogc专注制定开源地理信息数据及服务的规范，osgeo专注推广开源地理信息系统软件。

## Slide 5: 一、OpenGIS与矢量数据
2、OpenGIS规范简介
OpenGIS规范定义了开源地理数据（open geodata）模型，改模型定义了一个公用的基本地理信息类型集合，该集合可被应用于地理数据建模。
定义了数据的基础是要素（Feature）。要素具有两个必要的组成部分，几何信息和属性信息。
定义了要素的时空参照系统、语义、元数据等对要素进行描述，便于空间数据的共享和互操作。
Notes: 1. 所谓要素，简单地说就是一个独立的对象，在地图中可能表现为一个多边形建筑物，在数据库中即一个独立的条目。

## Slide 6: 一、OpenGIS与矢量数据
1、矢量数据
矢量数据结构是通过记录空间对象的坐标及空间关系，尽可能精确地表现点、线、多边形等地理实体的空间位置。在矢量数据结构中，点数据可直接用坐标值描述；线数据可用均匀或不均匀间隔的点链来描述；面数据可由多条线段组成的封闭多边形表达。
点
线
面

## Slide 7: 一、OpenGIS与矢量数据
1、矢量数据
特点：矢量数据结构是利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体空间分布的一种数据组织方式。这种数据组织方式能很好的逼近地理实体的空间分布特征，数据精度高，数据存储的冗余度低，便于进行地理实体的网络分析。
获取方式：1）外业测量；2）栅格数据转换。
应用：城市规划、土地管理、公共事业管理等方面。
Notes: 1. 外业测量，主要通过测量仪器如全站仪，gps等，测量地面位置信息，再将其存储到地理数据库中获得。

## Slide 8: 一、OpenGIS与矢量数据
常用矢量数据存储格式：
Shapefile：目前最常用的一种矢量数据格式。作为行业标准，几乎所有的商业和开源GIS软件都支持Shapefile。一个Shapefile通常包括：
(1）主文件（.shp），存储地理要素几何的位置和形状；
(2）索引文件（.shx）：存储地理数据几何与属性的索引；
(3）DBASE文件（.dbf）：存储地理数据属性信息；
(4）空间参考文件（.prj）：存储空间参考的文件。
GeoPackage（.GPKG）：由OGC制定的存储地理信息的开放数据格式。
其他GeoJSON，KML等。
Notes: Shapefile格式(1), (2), (3)为强制需要。

## Slide 9: 一、OpenGIS与矢量数据
矢量数据几何对象描述
Wkt（well-known text）和wkb（ well-known binary）是OGC制定的空间数据的组织规范，wkt是以文本形式描述，wkb是以二进制形式描述。
wkt格式几何对象描述示例:
Point: “POINT (100 30)”
LineString:“LINESTRING (120 10, 100 30, 90 20, 70 40) ”
Polygon: “POLYGON ((130 10, -140 40, 120 40, 110 20, 115 10))”
Notes: 代码演示

## Slide 10: 二、OGR开源库与矢量数据处理
地理空间参考规范
地理坐标系统表达：
EPSG： 通过对坐标系统编码进行地理坐标系统的表达。
Proj.4: 通过定义字符串来表达地理坐标系统。
OpenGIS WKT: Open GIS通过定义一个文本格式来表达地理坐标系统。
EPSG：
4326
Proj.4
'+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs'
WKT
GEODCRS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", ELLIPSOID["WGS 84", 6378137, 298.257223563, LENGTHUNIT["metre", 1]]], CS[ellipsoidal, 2], AXIS["Latitude (lat)", north, ORDER[1]], AXIS["Longitude (lon)", east, ORDER[2]], ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433]]
Notes: 哪种简洁？
shapefile格式矢量数据中.proj文件保存的是wkt格式坐标系统。

## Slide 11: 二、OGR开源库与矢量数据处理
2、ogr矢量数据处理-空间参考转换
EPSG坐标系统编码：
EPSG（ European Petroleum Survey Group，欧洲石油调查小组），该组织发布了一个地理空间参考系统的数据库，数据库对全球收录到的坐标参考系统进行了编码。
wgs84: 4326;
wgs84+utm: 1）北半球，326+投影带（如32622）；2）南半球：327+投影带（32722）
Notes: 代码演示

## Slide 12
三、GDAL开源库与遥感栅格数据处理

## Slide 13: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL库简介
GDAL(Geospatial Data Abstraction Library)是一个在MIT许可协议下的开源空间数据处理库。
GDAL起源于1998年由Frank Warmerdam教授发起，是由C/C++语言编写的采用MIT开源许可的空间数据处理开源库。GDAL在 Perl、Python、Ruby、Java、C#等编程语言中为用户提供了应用程序接口，这使得 GDAL 的应用非常广泛。
常用的空间数据处理软件如ArcGIS、ENVI、以及QGIS等都大量使用了GDAL库。

## Slide 14: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL库简介
GDAL项目有两个子模块，一个用于栅格数据处理的gdal模块，一个用于矢量数据处理的ogr模块。
模块 | 处理数据类型 | 核心类型 | 典型格式支持
Gdal | 栅格数据 | 读写/转换/处理 | GeoTiff，HDF，NetCDF，JPEG2000
ogr | 矢量数据 | 读写/解析/编辑/分析等 | Shapefile, GeoJSON, PostGIS

## Slide 15: 一、栅格数据读写
1、基本概念
栅格数据：由按行和列（或格网）组成的像元（或像素）矩阵，其中的每个像元为一个信息存储单元。栅格常用于数字航空像片、卫星影像、数字图片或扫描地图数据的保存。
单波段
多波段

## Slide 16: 一、栅格数据读写
1、基本概念
遥感栅格数据实例

## Slide 17: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL库简介
遥感栅格数据处理与分析；
参考：https://gdal.org/api/python/osgeo.gdal.html

## Slide 18: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL/OGR库简介
GDAL提供对多种栅格数据的支持，包括GeoTiff，Erdas Imagine、ENVI、PNG，JPEG等格式。
在GDAL中，所有的类都是从GDALMajorObject派生出来，主要类包括：GDAL Driver、GDAL Dataset、GDAL DriverManager、以及GDAL RasterBand。
GDAL MajorObject
GDAL Dataset
GDAL Driver
GDAL DriverManager
GDAL RasterBand

## Slide 19: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL/OGR库简介
GDAL DriverManager：是管理文件格式驱动的类。
GDAL Driver：是格式化驱动，用于管理文件格式。
GDAL Dataset：一般用于定义和处理多波段栅格数据。
GDAL RasterBand：用于定义和处理一个单波段栅格数据。
GDAL MajorObject
GDAL Dataset
GDAL Driver
GDAL DriverManager
GDAL RasterBand

## Slide 20: 一、栅格数据读写
3、GDAL主要函数接口
a) 栅格数据读入及信息查看：
.Open()：读入遥感影像
.GetGeoTransform()：获取地理转换参数。
.GetProjection()：获取投影信息。
.RasterXSize, .RasterYSize, 和.RasterCount分别获取遥感影像不同纬度尺寸，如列数、行数及波段数。
.GetRasterBand()：获取影像波段。
.ReadAsArray()：将波段读入为np.array()格式。
…附代码讲解

## Slide 21: 一、栅格数据读写
3、GDAL主要函数接口
…附代码讲解
b) 栅格数据写出：
gdal.GetDriverByName(): 创建文件驱动。
.Create()：创建影像文件。
.SetGeoTransform()：设置地理转换参数。
.SetProjection()：设置投影。
.WriteArray()：将np.array()数组写入波段。
.SetNoDataValue()：压缩。

## Slide 22: 一、栅格数据读写
3、GDAL主要函数接口
…附代码讲解
c) 栅格数据处理：
.Warp()：栅格数据转换函数，包括重投影、裁剪、重采样等。
.Polygonize(): 栅格数据矢量化。
.RasterizeLayer(): 矢量数据栅格化。

## Slide 23: 二、栅格数据处理
1、裁剪实现过程
…附代码讲解
裁剪

## Slide 24: 二、栅格数据处理
3、拼接实现过程
…附代码讲解
拼接

## Slide 25
二、OGR开源库与矢量数据处理

## Slide 26: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、OGR开源库简介
OGR是GDAL项目的一个分支，主要用于地理矢量数据读写、处理及分析的开源库。
Notes: 1. Gdal最开始开发的时候只考虑了对栅格数据的支持。为了对矢量数据支持，后来新增开发了ogr库，并合并到之前开发的gdal库中。
2. 很多软件都使用gdal/ogr库，如qgis，arcgis等。

## Slide 27: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr体系构成
OGRDriver驱动类，用于注册和读写对应类型的数据。
OGRDataSource数据源类，用于存储矢量数据的文件或数据库对象。
OGRLayer图层类：定义同类型要素集合。
OGRFeature要素类：用于定义几何和属性信息。
OGRGeometry几何类：提供了一系列矢量几何操作。
OGRSpatialReference空间参考类：用于定义投影和水准面。

## Slide 28: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr体系结构
OGRGeometry类结构
几何类用于表示各种几何矢量，其继承关系如下：
OGRGeometry
OGRCurve
OGRGeometryCollection
OGRPoint
OGRSurface
OGRLineString
OGRLinearRing
OGRMultiLineString
OGRMultiPoint
OGRMultiPolygon
OGRPolygon

## Slide 29: 二、OGR开源库与矢量数据处理
ogr矢量数据读写
数据读取流程：
读取数据源
读取图层
读取要素
读取属性信息
（字段）
读取几何信息
（坐标系、几何体）
Notes: 程序演示

## Slide 30: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr矢量数据读写
数据写入流程：
创建数据驱动
创建数据源
创建图层
将几何写入要素
创建要素
设置要素字段并写入字段值
创建字段并写入图层
将要素写入图层
创建要素定义
Notes: 程序演示

## Slide 31: 二、OGR开源库与矢量数据处理
2、ogr矢量数据处理-空间参考转换
osr模块：定义空间参考：
ogr.osr.SpatialReference()：
空间参考转换：
ogr.osr.CoordinateTransformation()：
Notes: 代码演示

## Slide 32: 二、开源桌面软件QGIS
章节实验
实验目标：
掌握GDAL/OGR开源库基本操作
实验内容及要求：
（1）调试及掌握ogr开源库基本操作课程代码。
（2）调试及掌握gdal开源库基本操作及课程代码。

## Slide 33: 三、Python开发环境配置
第三次选做作业
作业数据：家乡所在地矢量数据及遥感栅格数据
作业内容：
（1）基于gdal/ogr开源库，设计地理数据处理函数，要求函数代码简洁、注释详细，功能稳定，不能使用gdal/ogr快捷函数。并采用家乡所在地数据进行函数功能演示说明。
（2）要求设计不少于3个功能函数（包括但不限于矢量数据要素提取、矢量数据新增及删除字段、矢量数据栅格化、栅格数据重投影、栅格数据裁剪、栅格数据拼接、栅格数据重投影等）。
作业提交：实验文档，以markdown格式提交，要求格式规范、内容准确且实验细节充分。作业文件大小总结不超过1M。
难度：3星
截止日期：2025年11月20日
题目：gdal/ogr开源库地理空间数据处理