## Slide 1
OGR开源库及矢量数据处理
罗 新
云南大学 地球科学学院
邮箱: xinluo_xin@ynu.edu.cn
地址：地球科学学院1327办公室
云南大学《 开源GIS 》课程第三章

## Slide 2
二
OGR开源库与矢量数据处理
目录
一
矢量数据与OpenGIS

## Slide 3
一、OpenGIS与矢量数据

## Slide 4: 一、OpenGIS与矢量数据
1、OGC及OpenGIS简介
为了研究和开发开放式地理信息系统技术，1996年在美国成立了开放地理信息联合会(OGC, Open GIS Consortium) ,该组织提出Open GIS（open geodata interoperation specification, 开放的地理数据互操作规范）。
OGC是一个非赢利性组织，目的是促进采用新的技术和商业方式来提高地理信息处理的互操作性。
Notes: 1. 假如没有规范，不同软件定义自己的数据格式，同一个数据无法再不同软件中进行处理。

## Slide 5: 一、OpenGIS与矢量数据
2、OpenGIS简介
OpenGIS规范定义了开源地理数据（open geodata）模型，改模型定义了一个公用的基本地理信息类型集合，该集合可被应用于地理数据建模。
定义了数据的基础是要素（Feature）。要素具有两个必要的组成部分，几何信息和属性信息。
定义了要素的时空参照系统、语义、元数据等对要素进行描述，便于空间数据的共享和互操作。
Notes: 1. 所谓要素，简单地说就是一个独立的对象，在地图中可能表现为一个多边形建筑物，在数据库中即一个独立的条目。

## Slide 6: 一、OpenGIS与矢量数据
1、矢量数据
矢量数据结构是通过记录空间对象的坐标及空间关系，尽可能精确地表现点、线、多边形等地理实体的空间位置。在矢量数据结构中，点数据可直接用坐标值描述；线数据可用均匀或不均匀间隔的点链来描述；面数据可由多条线段组成的封闭多边形表达。
点
线
面

## Slide 7: 一、OpenGIS与矢量数据
1、矢量数据
特点：矢量数据结构是利用欧几里得几何学中的点、线、面及其组合体来表示地理实体空间分布的一种数据组织方式。这种数据组织方式能很好的逼近地理实体的空间分布特征，数据精度高，数据存储的冗余度低，便于进行地理实体的网络分析。
获取方式：1）外业测量；2）栅格数据转换。
应用：城市规划、土地管理、公共事业管理等方面。
Notes: 1. 外业测量，主要通过测量仪器如全站仪，gps等，测量地面位置信息，再将其存储到地理数据库中获得。

## Slide 8: 一、OpenGIS与矢量数据
1、矢量数据
常用数据格式：
Shapefile：目前最常用的一种矢量数据格式。作为行业标准，几乎所有的商业和开源GIS软件都支持Shapefile。一个Shapefile通常包括：
(1）主文件（.shp），存储地理要素几何的位置和形状；
(2）索引文件（.shx）：存储地理数据几何与属性的索引；
(3）DBASE文件（.dbf）：存储地理数据属性信息；
(4）空间参考文件（.prj）：存储空间参考的文件。
GeoPackage（.GPKG）：由OGC制定的存储地理信息的开放数据格式。
其他GeoJSON，KML等。
Notes: Shapefile格式(1), (2), (3)为强制需要。

## Slide 9: 一、OpenGIS与矢量数据
矢量数据几何对象描述
Wkt（well-known text）和wkb（ well-known binary）是OGC制定的空间数据的组织规范，wkt是以文本形式描述，wkb是以二进制形式描述。
wkt格式几何对象描述示例:
Point: “POINT (100 30)”
LineString:“LINESTRING (120 10, 100 30, 90 20, 70 40) ”
Polygon: “POLYGON ((130 10, -140 40, 120 40, 110 20, 115 10))”
Notes: 代码演示

## Slide 10
二、OGR开源库与矢量数据处理

## Slide 11: 一、栅格数据读写
2、开源GDAL库简介
GDAL(Geospatial Data Abstraction Library)是一个在MIT许可协议下的开源空间数据处理库。
GDAL起源于1998年由Frank Warmerdam教授发起，是由C/C++语言编写的空间数据处理开源库。此外，GDAL在 Perl、Python、Ruby、Java、C#等编程语言中为用户提供了应用程序接口，这使得 GDAL 的应用非常广泛。
常用的空间数据处理软件如ArcGIS、ENVI、以及QGIS等都大量使用了GDAL库。

## Slide 12: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、OGR开源库简介
GDAL(Geospatial Data Abstraction Library)是一个在MIT许可协议下的开源地理空间数据转换库，其利用抽象数据模型来表达不同格式的地理空间数据，同时提供一系列插件和命令行工具来进行数据转换和处理。
OGR是GDAL项目的一个分支，主要用于地理矢量数据读写、处理及分析的开源库。GDAL/OGR是由C++编程语言开发，其提供多种编程语言应用程序接口。
Notes: 1. Gdal最开始开发的时候只考虑了对栅格数据的支持。为了对矢量数据支持，后来新增开发了ogr库，并合并到之前开发的gdal库中。
2. 很多软件都使用gdal/ogr库，如qgis，arcgis等。

## Slide 13: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr体系构成
OGRDriver驱动类，用于注册和读写对应类型的数据。
OGRDataSource数据源类，用于存储矢量数据的文件或数据库对象。
OGRLayer图层类：定义同类型要素集合。
OGRFeature要素类：用于定义几何和属性信息。
OGRGeometry几何类：提供了一系列矢量几何操作。
OGRSpatialReference空间参考类：用于定义投影和水准面。

## Slide 14: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr体系结构
OGRGeometry类结构
几何类用于表示各种几何矢量，其继承关系如下：
OGRGeometry
OGRCurve
OGRGeometryCollection
OGRPoint
OGRSurface
OGRLineString
OGRLinearRing
OGRMultiLineString
OGRMultiPoint
OGRMultiPolygon
OGRPolygon

## Slide 15: 二、OGR开源库与矢量数据处理
ogr矢量数据读写
数据读取流程：
读取数据源
读取图层
读取要素
读取属性信息
（字段）
读取几何信息
（坐标系、几何体）
Notes: 程序演示

## Slide 16: 二、OGR开源库与矢量数据处理
1、ogr矢量数据读写
数据写入流程：
创建数据驱动
创建数据源
创建图层
将几何写入要素
创建要素
设置要素字段并写入字段值
创建字段并写入图层
将要素写入图层
创建要素定义
Notes: 程序演示

## Slide 17: 二、OGR开源库与矢量数据处理
2、ogr矢量数据处理-空间参考转换
地理坐标系统表达：
EPSG： 通过对坐标系统编码进行地理坐标系统的表达。
Proj.4: 通过定义字符串来表达地理坐标系统。
OpenGIS WKT: Open GIS通过定义一个文本格式来表达地理坐标系统。
EPSG：
4326
Proj.4
'+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs'
WKT
GEODCRS["WGS 84", DATUM["World Geodetic System 1984", ELLIPSOID["WGS 84", 6378137, 298.257223563, LENGTHUNIT["metre", 1]]], CS[ellipsoidal, 2], AXIS["Latitude (lat)", north, ORDER[1]], AXIS["Longitude (lon)", east, ORDER[2]], ANGLEUNIT["degree", 0.0174532925199433]]
Notes: 哪种简洁？
shapefile格式矢量数据中.proj文件保存的是wkt格式坐标系统。

## Slide 18: 二、OGR开源库与矢量数据处理
2、ogr矢量数据处理-空间参考转换
EPSG坐标系统编码：
EPSG（ European Petroleum Survey Group，欧洲石油调查小组），该组织发布了一个地理空间参考系统的数据库，数据库对全球收录到的坐标参考系统进行了编码。
wgs84: 4326;
wgs84+utm: 1）北半球，326+投影带（如32622）；2）南半球：327+投影带（32722）
Notes: 代码演示

## Slide 19: 二、OGR开源库与矢量数据处理
2、ogr矢量数据处理-空间参考转换
osr模块：定义空间参考：
ogr.osr.SpatialReference()：
空间参考转换：
ogr.osr.CoordinateTransformation()：
Notes: 代码演示

## Slide 20: 二、OGR开源库与矢量数据处理
课堂课后练习
练习ogr开源进行矢量数据读写，写出只含除呈贡外其他任一行政区矢量文件。

## Slide 21: 三、Python开发环境配置
第三次选做作业
作业数据：家乡所在市含各行政区矢量数据
作业内容：
1）设计矢量数据读入和要素选取函数并进行使用演示，要素选取满足单个要素和多个要素选取功能，函数功能可根据实际情况扩展。矢量数据格式选用shapefile格式，要求对每行代码进行注释。函数模版如下所示。
作业提交：实验文档，以markdown格式提交，要求格式规范、内容准确且实验细节充分。作业文件大小总结不超过1M。
难度：2星
截止日期：2024年11月10日
题目：ogr开源库矢量数据读写

## Slide 22: 三、Python开发环境配置
第三次选做作业
题目：ogr开源库矢量数据读写及处理
函数模版：
def read(path): ## path为矢量数据路径
'''vector reading by ogr.'''
# 代码部分
return count_fields, count_features ## 返回值为字段个数和要素个数
def vec_sel(path, path_out, field, field_value): ## path为矢量数据路径，field为字段，field_value为选取要素对应的字段值。
''' feature selection by ogr.'''
# 代码部分
return ## 无返回值